## Slide 1: Insuffisance respiratoire Ventilation non-invasive Ventilation mécanique Éric Lalonde, md Urgentiste HSCM

## Slide 2
STAT Réa pour dyspnée
Pâle, froid, diaphorétique, incapable de se coucher sur le lit, incapable de dire plus de 2 mots à la fois.
Anxieux, Sa02 82%, 110/min, RR 30, TA…
Crépit diffus à l’e/p, un peu de wheezing
Difficulté à obtenir voie IV

## Slide 3
O2
AGITÉ
Co2
Somnolent

## Slide 4: Saturomètre
Important qualité de la courbe
Si belle courbe, demeure fiable même en hypoperfusion ou hypothermie.

## Slide 5: Saturomètre Pièges…
Délai entre détérioration de l’oxygénation et SaO2 de 20-30sec.
Ad 90sec chez pt en choc
Attention carboxy- et méthémoglobine.
Par polie à ongle noir, bleu et vert.

## Slide 6: Ventilation non invasive
Avant: dyspnée sévère réfractaire = intubation
Permet de ventiler de façon non invasive, en attendant de traiter les causes réversibles
Ce que ça fait
Augmente le volume tidal
Améliore la compliance pulmonaire
Diminue la précharche et améliore le débit cardiaque par diminution de la post-charge
Recrute alvéoles collabées

## Slide 7: CPAP (continuous positive airway pressure)
Comme le PEEP
Donne la même pression entre inspi et expi.
Typiquement débuté à 5 et titré ad 15cm H2O

## Slide 8: Bi-pap (bi-modal positive airway pressure)
Ipap
(Inspi)
Débuter 8-10 et titrer PRN ad 20
Epap
(expi=peep=CPAP)
Débuter 5 et titrer ad 10
Ne pas dépasser 20 car risque de gonfler l’estomac

## Slide 9: BiPAP ou CPAP
Il n’y pas d’étude qui ont montré la supériorité d’un mode sur l’autre
Se baser sur physiologie:
2 types d’insuffisances respiratoires
Hypoxie= CPAP
Hypoventilation=BiPAP

## Slide 10: Chez qui l’utiliser?
Pas de consensus, comme il n’y a pas de définition précise de qui nécessite intubation
Si vous vous posez la question si le patient a besoin d’être intubé, alors posez-vous la question s’il a des CI à la VNI

## Slide 11: Contre-indications
Respiration agonale
État de csc diminué
Instabilité hémodynamique importante
Ne protège pas ses VRS, bcp de sécretion, masse au niveau de ses VRS, risque de vomir
Ne coopère pas
Pneumothorax non-tx
Chirurgie oesophagienne ou ORL récente
HDH, obstruction intestinale

## Slide 12: Évaluation du succès
Devrait s’améliorer dans les 2er hrs
Diminution RR
Diminution anxiété
SaO2 augmente

## Slide 13: Sédation
Lame à double tranchants:
  Améliore coopération
  Peut diminuer leur effort respiratoire
  Y aller doucement, petite dose fentanyl souvent suffisant pour tolérer masque

## Slide 14: Interfaces
Masque Oronasal
Le plus utilisé à l’urgence
S’assurer d’avoir la bonne grosseur pour éviter les fuites
IMPORTANT DE BIEN EXPLIQUER AU PATIENT

## Slide 15: MPOC
Plusieurs études démontrent:
  Diminution intubation
  Diminution séjour hospitalier
  Diminution mortalité
Pas de données qui démontrent supériorité CPAP vs BPAP

## Slide 16: OAP cardiogénique
Diminue précharge et postcharge, recrute alvéoles
La majorité des études démontrent une diminution de l ‘intubation et de la mortalité
Sauf: Gray et al. 3CPO trial, NEJM 2008:
    Pas de différence à 7 jours de la mortalité ou intubation
LE PLUS IMPORTANT EST LE PEEP, DÉBUTÉ À 10

## Slide 17: Risque MI et Bipap/OAP
Une petite étude de 27 pts, en 1997, avait soulevé le doute sur un risque augmenté d’IM dans la VNI
Plusieurs études ont depuis refuté cet hypothèse

## Slide 18: Asthme
Peu d’études, petit nombre de patients
Possiblement une diminution des hospitalisation et de la sensation subjective de dyspnée
Pas de donné qui compare CPAP vs BiPAP
À considérer mais garder possibilité d’intuber le patient rapidement

## Slide 19: Pneumonie et Acute lung injury (ALI)
Peu d’évidence
Probablement peu de bénéfices, car VNI est surtout bonne pour conditions réversibles en 12-24hrs
Peu être tenté, mais ne pas retarder l’intubation si indiqué car peu de chance d’amélioration
Un exception est contusion pulmonaire où peut être utile, car récupère rapidement

## Slide 20: Soin palliatif
Contreverse chez patient ‘’pas de code’’
Peut améliorer la sensation de dyspnée et confort

## Slide 21: Pédiatrie
Évidence limité, petites études sur bronchiolite.
Possiblement utile

## Slide 22: Si vous n’avez pas de service d’inhalo
Vous familiariser avec votre machine dans votre urgence

## Slide 23: Résumé
CPAP= pression constante= utile si désaturation
Bi-PAP= aide inspiratoire = utile si hypercapnie
Ne pas oublier CI
Les 2 meilleurs indications: COPD et OAP cardiogénique

## Slide 24: Principes de ventilation mécanique
4 notions essentielles:
RR
PEEP/FiO2
Vt
Débit inspi

## Slide 25: Vt=volume tidal
Débuter avec mode Assisté-Contrôlé (AC)
6-8 cc/kg, sur poids idéal.
    ex:400-500cc chez 70kg
Si ARDS viser le 6cc/Kg.
Assure protection des poumons= évite barotrauma
Si hypercapnie= NE PAS AJUSTER Vt

## Slide 26: RR=Rythme respiratoire
Responsable de la ventilation (donc du PCo2)
Débuter à 16-18/min
ATTENTION au COPD sévère/ Asthme

## Slide 27: Peep/FiO2
Responsable de l’oxygénation
Viser SaO2 de 88-95%
Débuter à 100% O2 et après 5 min, diminuer
Débuter avec PEEP de 5

## Slide 28: PEEP
Améliore match V/Q
Recrute alvéole
Améliore respiration spontané
Peut diminuer retour veineux: volume PRN
Notes: Obstructive Strategy
Goal is to give as much expiratory time as possible
Mode-Assist Control
Vt-8 cc/kg by PBW
IFR-80-100 lpm
PEEP-0
FiO2-use whatever you need, most folks are fine at 40%
RR-Start at 10 bpm. Look for I:E of 1:4 or 1:5 Adjust the rate to achieve this.

## Slide 29: Flot inspiratoire
Aide pour le confort
60-80 L/min
Peut être augmenté ad 100

## Slide 30: Patient avec obstruction MPOC ou asthma
Leur donner plus de temps pour expirer:
  VT 8cc/kg
  Débit Inspi: 80-100 LPM
  RR débuter à 10, viser pour ratio i:e 1:4 ou 1:5
  Petit peep
  Hypercapnie permissive
  Risque ‘’Air trapping’’
Notes: Obstructive Strategy
Goal is to give as much expiratory time as possible
Mode-Assist Control
Vt-8 cc/kg by PBW
IFR-80-100 lpm
PEEP-0
FiO2-use whatever you need, most folks are fine at 40%
RR-Start at 10 bpm. Look for I:E of 1:4 or 1:5 Adjust the rate to achieve this.

## Slide 31: ALARMES
Peak pressure= inutile
La plus importante qui corrèle avec risque de barotrauma=
Pression de plateau

## Slide 32: Pression de plateau
Viser moins que 30
SI Pplat > 30 cm H2O:diminuer VT par 1ml/kg à la fois (minimum = 4 ml/kg).

## Slide 33: Confort
Première perfusion= Analgésie (morphine ou fentanyl)
Par la suite sédation (propofol, versed…)

## Slide 34: Si tout les alarmes sonnent
1er réflexe: Déconnecter ventilateur!
D=Tube Déplacé
O=obstruction (ex plug de mucus, tube plié)
P=pneumothorax
E= Équipement

## Slide 35: Capnographe, EtCo2

## Slide 36: Etco2
N’est pas une mesure du PaCO2
Chez l’individu en santé il y a un gradient de 5
Mais chez nos patients, le gradient est imprévisible et change dans le temps
Donc ne pas s’y fier pour juger de la ventilation
Notes: www.capnography.com
The PaCO2-ETCO2 gradient will be increased in the acute scenario by any disorder that decreases pulmonary blood flow (thereby increasing alveolar dead space). Such conditions include pulmonary embolism, cardiogenic shock, cardiac arrest, or hypovolemia.
Disappointingly, however, stability of the PaCO2-ETCO2 gradient is only found to occur in 60% to 80% of patients studied across several anesthesia studies, with the gradient subject to unpredictable amounts of widening or narrowing.4 This phenomenon was further demonstrated in a study of multitrauma patients, which found a 27% erroneous prediction of PaCO2 change by ETCO2

## Slide 37: Toutefois
la PaCo2 est toujours > que l’ETCo2.
Donc si le ETCo2 est élevé, c’est certain que notre patient est hypoventilé